## Slide 1
TECH DEEP DIVE · 01
약물은 한 장기에서 끝나지 않는다
OoC의 효용은 단일 장기 구현보다 흡수-대사-작용-배출을 연결해 임상 전 예측력을 높이는 데서 커진다.
BioSpero · OoC Strategy
장 / Intestine
흡수·장벽
가능 영역
경구약 흡수와 장벽 투과
간 / Liver
대사·간독성
핵심/출시 계획
DILI·대사체 분석
혈관/순환
전신 노출
연결 개념
농도 유지·반복 노출
뇌 / BBB
중추 투과
출시 계획
BBB 통과 약물 평가
신장 / Kidney
배출·신독성
CHLA 공동연구
IND 전 신독성 패키지
현재 자료 기준 BioSpero 구현 범위
명시/근접 모델: 장·간·신장·뇌/BBB·암
보수적 해석: 심장·폐·위는 현재 핵심 상용 모델로 단정하기 어려움
투자 포인트: “가능성”과 “검증된 고객 데이터”를 분리해 봐야 함
왜 Multi-OoC가 중요한가
신약 실패는 단일 장기 문제가 아니라 전신 반응 문제다. 장에서 흡수되고, 간에서 대사되며, 뇌/타깃 장기에 작용하고, 신장에서 배출된다. 그래서 다장기 연결은 “임상 전 예측력”의 핵심이다.
핵심메세지
BioSpero는 장·간·신장·뇌/BBB·암 모델을 중심으로 IND 전 검증 워크플로우를 노려야 한다.

## Slide 2
TECH DEEP DIVE · 02
BioSpero 기술 차별성은 “분석 가능한 OoC”에 있다
48mm², 3mL, 순환식 연동펌프는 보기 좋은 스펙이 아니라 CRO 서비스와 데이터 패키지화를 가능하게 하는 조건이다.
BioSpero · OoC Strategy
기술 포인트
실험상 의미
왜 중요한가
사업상 의미
48mm² 배양면적
세포 수·신호량 확보
LC-MS/ELISA/qPCR 등 후속 분석 여지
CRO 데이터 패키지화
3mL 배양액
반복 샘플링 가능
장기 배양·다중 분석 안정성
리포트 항목 확장
순환식 연동펌프
약물 농도 유지
반복투여·대사체 추적·장기 노출
장기독성 서비스
Multi-OoC 확장
장기 간 연결
ADME/전신 독성 흐름 모사
IND 전 검증 워크플로우
경쟁사 대비 의미
Emulate보다 큰 면적, MIMETAS보다 압도적으로 큰 배양량 → “소형 연구칩”보다 “분석 서비스칩”에 가까움
검증 필요 지점
펌프 장시간 안정성, 기포·튜빙 흡착, 유량 편차, 장기별 SOP 재현성은 고객 PoC에서 반드시 확인
투자 판단 질문
첫 IND 데이터 패키지에 실제 활용 가능한가? 일본 SPI 유상 PoC에서 고객이 돈을 냈는가?
핵심메세지
기술 우위의 본질은 “크다”가 아니라, 반복 측정 가능한 시료와 장기 안정성을 통해 고객이 쓸 데이터를 만든다는 점이다.